## Slide 1: 第2章 交互式计算机图形处理系统

## Slide 2: 计算机图形处理系统
绘图仪
printer
Computer
DPU
输入设备
视频控制器
display
显示处理器
控制图形的显示
  应用程序发出绘图命令，解析成显示处理器可接受命令格式
  帧缓冲存储器（Frame Buffer)
    存放所有的绘图信息
  视频控制器（Video Controller)
    对颜色缓冲器进行逐行扫描，控制驱动电子枪在屏幕上绘图
  显示处理器（Display Processing Uuit，简称DPU）
    负责解释执行(刷新)
  CRT

## Slide 3
图形处理器
  俗称显卡
  CGA EGA VGA
  TVGA SVGA
  XGA SXGA
  现在开发新型显卡把注意力都集中在散热上，同时寻找散热性能更好的材料
显示主芯片
  显卡的心脏，俗称GPU
  代替CPU完成部分图形处理功能，扫描转换、 几何变换、裁剪、光栅操作、纹理映射等等
  各图形函数基本上都集成在这里
早期没有

## Slide 4
RAMDAC
  视频存储数字模拟转换器
  在视频处理中，把二进制的数字转换成为和显示器相适应的模拟信号
显存
  存储将要显示的图形信息
  保存图形运算的中间数据
  它与显示主芯片的关系，就像计算机的内存之于CPU一样

## Slide 5
帧缓冲存储器（Frame Buffer)
  作用：存储屏幕上像素的颜色值
  也称刷新存储器(Refreshing Buffer)
  简称帧缓冲器，俗称显存
帧缓存中单元数目与显示器上像素的数目相同
单元与像素一一对应
各单元的数值决定了其对应像素的颜色
显示颜色的种类与帧缓存中每个单元的位数有关

## Slide 6
视频控制器（显示控制器）
作用：控制图形的显示，建立帧缓存与屏幕像素之间的一一对应关系，负责按固定刷新频率和扫描顺序刷新屏幕图形
逻辑结构
工作原理
  刷新周期开始，光栅扫描发生器置X地址寄存器为0，置Y地址寄存器为N-1，首先取出对应像素（0，N-1）的帧缓存单元的数值, 放入像素值寄存器，用来控制像素的颜色，然后X的地址寄存器的地址加一，如此重复，直到该扫描线上的最后一个像素。

## Slide 7: 位面技术（1/3）
显存分成若干颜色的位平面（bit plane）
各平面上相同位置的每一位和屏幕上的一个像素对应
同一像素点在各位面占同一地址
不同位面上同一像素地址中的内容决定像素的颜色
  色平面越多，可表达的色彩越丰富
  增加一个位面，色彩就增加一倍
  而存储器写操作程序无需重新计算新地址
  程序兼容性好

## Slide 8: 位面技术（2/3）
N位寄存器
电子枪
CRT光栅
有N个位面的帧缓存
2NDAC
0
1
0
0
0
1
0~2N-1灰度等级
寄存器
蓝色枪
帧缓存
DAC
0
0
0
1
CRT光栅
0
1
DAC
DAC
红色枪
绿色枪

## Slide 9: 位面技术（3/3）
若有24个位面（每种基色8个位面）
可同时显示(28)3 =224=16777216种颜色（24位真彩色）
红绿蓝三个位面，组合成8种颜色
增加一个亮度位面，形成16种颜色
 | 红 | 绿 | 蓝
Black | 0 | 0 | 0
Blue | 0 | 0 | 1
Green | 0 | 1 | 0
Cyan | 0 | 1 | 1
Red | 1 | 0 | 0
Magenta | 1 | 0 | 1
Yellow | 1 | 1 | 0
White | 1 | 1 | 1

## Slide 10: 显存容量
分辨率M*N、颜色个数K与显存容量V的关系
  3个位面分辩率是1024×1024的显示器
    需要3×1024×1024（3145728）位的存储器

## Slide 11: 显存容量
若存储器位长固定，则屏幕分辩率与同时可用的颜色种数成反比
  1兆字节的帧缓存
  若设分辩率为640×480，则帧缓存每个单元可有24位，可能同时显示224种颜色
  若设分辩率为1024×768，则每个单元分得的位数仅略多于8，只能工作于256色显示模式下
1024*768真彩模式需要3M字节显存
高分辨率和真彩要求有大的显存
  解决方法
    采用查色表(Look-up Table）或称彩色表(Color Table)

## Slide 12: 颜色信息的存放方式
两种存放方式：
  颜色值直接存储在帧缓存中
  把颜色码放在一个独立的表中，帧缓存存放的是颜色表中各项的索引值，索引色
单显
  查色表固化
彩显
  可修改、创建查色表

## Slide 13: 查色表（LUT）工作原理
是一维线性表，其每一项的内容对应一种颜色
它的长度由帧缓存单元的位数决定
  例如：每单元有8位，则查色表的长度为28＝256
目的
  在帧缓存单元的位数不增加的情况下
  具有大范围内挑选颜色的能力

## Slide 14: 颜色缓冲器
真彩色模式
  每个颜色通道，一个字节
  RGB，24bit，16777216（约1.68千万）色
  RGBA，32bit，用于加速目的
    剩下的8位存储alpha通道，描述给定像素处的物体透明度，1.0表示物体不透明，0表示像素不会被任何物体遮挡。
    利用over操作实现像素颜色与像素处物体颜色的线性混合。
高彩色模式

## Slide 15: 颜色缓冲器
真彩色模式
高彩色模式
  一个像素，两个字节，16bit，65536色
    5-6-5分割方式，绿色使用更高的颜色分辨率
    5-5-5-1分割方式，剩下的一位不用或做为alpha通道

## Slide 16: 常用缓冲技术
单缓冲技术
双缓冲技术
  应用于绘制区域更新频繁时
  前缓冲（Front Buffer）：显示绘制完成的场景
  离屏后缓冲（Back Buffer）：保存当前正在绘制的场景
  图形驱动器控制对其进行交换，避免图像撕裂（Tearing）现象

## Slide 17: 常用缓冲技术
三缓冲技术
  等待缓冲器：对缓冲器进行清除并开始绘制
前
前
前
前
单缓冲
缓冲器0
帧0
帧1
帧2
帧3
前
后
前
后
后
前
后
前
双缓冲
缓冲器0
缓冲器1
帧0
帧1
帧2
帧3
等待
后
等待
等待
前
等待
后
前
后
前
等待
后
三缓冲
缓冲器0
缓冲器1
缓冲器2
帧0
帧1
帧2
帧3
DirectX支持，但OpenGL不支持

## Slide 18: 其他缓冲器
Z缓冲器（深度缓冲器）
  解决可见性问题
累计缓冲器
  生成一些特殊效果，如景深、反走样、运动模糊等
立体缓冲器
  立体视觉（Stereo Vision）
    绘制两幅视图（对应左眼和右眼），获得深度信息
  立体影像（Stereopsis）
    一幅为红色，一幅为绿色（或青色分别绘制到蓝色和绿色通道）
    使用红绿眼镜观看合成结果
    使用快门眼镜，每次仅允许一只眼睛看到屏幕，双眼快速交替，同时和显示器同步

## Slide 19
带宽T与分辨率、帧频（刷新频率）F的关系
带宽问题
  高分辨率和高刷新频率要求高带宽
  解决方法：
    隔行扫描（现在已基本不用，主流显示器都用逐行扫描）
    对Z缓冲器内容进行压缩和快速清除
  电视机仍采用隔行扫描，将计算机动画用于电视机并不容易
带宽问题

## Slide 20
光栅显示系统的特点
  优点：
    成本低
    易于绘制填充图形
    灰度和色彩丰富，图像逼真
    可以和电视机兼容
    刷新频率一定，与图形的复杂程度无关
  缺点：
    需要扫描转换
    扫描转换速度偏低，交互操作响应慢
    分辨率偏低，有阶梯效应

## Slide 21: 衡量CRT的指标
屏幕尺寸大小
显像管种类
点距
分辨率
画面刷新频率
带宽

## Slide 22: 走向平面和高清晰度的显像管
球面显象管
  表面：球面的一部分
  时间：~90年代初
柱面显象管
  表面：柱面的一部分，垂直方向上平直，水平方向上有弯曲
  时间：90年代中期
平面直角显象管
  表面：球面的一部分，接近于平面，曲率相对比球面柱状管小，反光及四角失真现象减少
  时间：90年代中后期
纯平显象管
  表面：纯平面，水平和垂直方向平面如镜，色彩和亮度对比鲜明
  适合影像处理、多媒体展示、影片欣赏
  时间：90年代后期
  市场上的主流显象管

## Slide 23: CRT显示器的缺点
屏幕的加大导致显象管的加长，体积加大，使用时受到空间的限制
利用电子枪发射电子束来产生图像，产生辐射与电磁波干扰，长期使用对健康不利
节省防置空间的短管

## Slide 24: 平板显示器的优点
平板显示器的重量仅为CRT的1／6
耗电量约为CRT的1/3
色彩清晰，图像失真小
不受磁场影响等

## Slide 25: 平板显示器
主动发光显示器
  显示媒质本身发光
    等离子显示器（PDP）
    真空荧光显示器（VFD）
    场发射显示器（FED）
    电致发光显示器（LED）
    有机发光二极管显示器（OLED）
被动发光显示器
  本身不发光，利用显示媒质被电信号调制后，其光学特性发生变化，对环境光和外加光源（背光源、投影光源）发出的光进行调制，在显示屏上进行显示
    液晶显示器（LCD）
    微机电系统显示器（DMD）
    电子油墨（EL）显示器

## Slide 26: LCD显示器（1/6）
液晶显示器
  LCD（Liquid Crystal Display）
原理
  液晶是一种介于液体和固体之间的特殊物质
  它具有液体的流态性质和固体的光学性质
  当液晶受到电压的影响时，就会改变它的物理性质而发生形变
  此时通过它的光的折射角度就会发生变化，而产生色彩

## Slide 27: LCD显示器（2/6）
分类：
  DSTN（dual-scan twisted nematic）
    双扫描交错液晶显示——被动矩阵（无源矩阵）
  TFT（thin film transistor）
    薄膜晶体管显示——主动矩阵（有源矩阵）
    彩色液晶显示可用不同材料或染料，并在每个像素上放置三个薄膜晶体管。晶体管用来控制象素位置的电压，并阻止液晶单元慢性漏电。
TFT-LCD特点：
  屏幕反应速度快、对比度和亮度都较高、屏幕可视角度大、色彩丰富逼真、分辨率高。
    在每个像素配置一个半导体开关器件，其加工工艺类似于大规模集成电路
    每个像素可通过点脉冲直接控制，使每个节点相对独立，并可以连续控制，提高了反应时间，在灰度控制上也可以做到非常精确
  目前最好的LCD彩色显示设备之一，桌面型 LCD显示器和笔记本电脑显示屏的主流显示设备。

## Slide 28: LCD显示器（3/6）
每个像素含有3个亚像素（对应RGB 3原色），每个亚像素由一个TFT元器件控制
在每个像素上分别设置一个开关元件(TFT器件)，进行选择性的驱动矩阵中的各个像素，能够以更高分辨率和更高清晰度显示画面

## Slide 29: LCD显示器（4/6）
两块玻璃板之间的液晶具有两个特性系数：
  介电系数：
    液晶受电场的影响决定液晶分子转向的特性
  折射系数：
    光线穿透液晶时影响光线行进路线的重要参数
利用液晶本身的这些特性, 适当的利用电压来控制液晶分子的转动，进而影响光线的行进方向, 来形成不同的灰阶, 作为显示影像的工具 。

## Slide 30: LCD显示器（5/6）
基本技术指标
  可视角度
    指左右两边的可视最大角度相加
  点距
    两个液晶颗粒（光点）之间的距离
  分辨率
    指其真实分辨率
    比如1024×768的含义就是指该液晶显示器含有1024×768个液晶颗粒

## Slide 31: LCD显示器（6/6）
显示效果有差距
但有后来居上之势
  外观小巧精致，厚度只有6.5~8cm左右
  响应速度快、无闪烁、无干扰
  工作电压低，功耗小，省电
  没有电磁辐射，对人体健康没有任何影响

## Slide 32: 空气等离子体显示器（PDP）
等离子体（Plasma）显示结构
  用通常包括氖气的混合气体充入两块玻璃板之间的区域
  一块玻璃板上放置一系列垂直导电带
  另一玻璃板上构造一组水平带

## Slide 33: 空气等离子体显示器（PDP）
等离子体显示原理
  在成对的水平和垂直导电带上施以点火电压，导致两导电带交叉点处的气体进入辉光放电的等离子区。
  图形的定义被存储在刷新缓冲器
  点火电压以每秒60次的速率，用于刷新象素位置（导电带的交叉处）
  使用交变电流方法快速提供点火电压，可得较亮的显示

## Slide 34: 空气等离子体显示器（PDP）
特点
  大尺寸，功耗大，质量稍差
技术发展趋势
  ACPDP(交流型PDP)
  DCPDP(直流型PDP)
    显示板比ACPDP复杂得多
    发展大尺寸、改善彩色和灰度，使其符合HDTV要求
      等离子体显示技术适合于制造较大屏幕的显示器
    将面对中等尺寸屏幕的竞争

## Slide 35: CRT市场预测
90年代初期，有人说CRT是“夕阳工业”，有的公司开始宣布停止CRT的研究与开发
  但事实并非如此，每年都有CRT新技术发表，各大公司仍在不遗余力地开发CRT
  CRT的每个象素的性能／价格比相对于其他显示器高得多，中屏幕显示器仍有市场 每当CRT采用新技术，就能提高其附加值，就能赚钱
  短期内不会消失，但在小尺寸和小体积应用中将不断损失市场给平板显示器

## Slide 36: CRT技术发展趋势
更高分辨率、更低成本、更平屏面、更宽偏转角、更长寿命
设计出电子束电流更强、光点更小的电子枪

## Slide 37: 下一代显示器 ——纸张型显示器
发光聚合物技术
  纸张特点——柔韧性好，可以卷起来，携带方便，可以像纸张一样装订成“书”，形成多页显示器；
  显示画面具有无与伦比的清晰度；
  真正的平面直角。

## Slide 38: 下一代显示器 ——立体显示技术
2D图形显示器的缺陷
  采用平行投影，失去了真实感
  采用透视投影，又无法进行测量
裸眼立体显示器

## Slide 39: 下一代显示器 ——立体显示技术
2D图形显示器的缺陷
  采用平行投影，失去了真实感
  采用透视投影，又无法进行测量
2005年8月，IO2 Technology推出了世界首款交互式3D显示器

## Slide 40: 下一代显示器 ——3D显示器
3D显示器HelioDisplay
  通过激光在空气中进行3D图像显示，可接受的视频输入来源可为电脑、电视和DVD等设备。
  用户能通过手指与显示器达到交互控制。
  不需显示屏和投影底片，在空气中直接显示三维物体影像。