## Slide 1: 第四章 自由曲线与曲面 （一）

## Slide 2
概述
参数曲线基础
参数多项式曲线
三次Hermite曲线
Bezier曲线
B样条曲线
第四章 曲线与曲面

## Slide 3: 概 述
曲线的分类
  规则曲线
    可用初等解析函数来描述
  自由曲线
    无法用初等解析函数来描述
    光滑，连续，没有拐点
  随机曲线
    处处连续，处处不光滑，处处不可导
    地图边界，海岸线，水波，超声

## Slide 4: 概 述
研究分支
  计算几何
    1969 Minsky, Papert提出
    1972 A.R.Forrest给出正式定义
  CAGD (Computer Aided Geometrical Design)
    1974 Barnhill, Riesenfeld, 美国Utah大学的一次国际会议上提出
    北航施法中
    浙大谭建荣

## Slide 5: 概 述
研究内容
  对几何外形信息的计算机表示
  对几何外形信息的分析与综合
  对几何外形信息的控制与显示

## Slide 6: 概 述
对形状数学描述的要求？
从计算机对形状处理的角度来看
（1）唯一性
（2）几何不变性
对在不同测量坐标系测得的同一组数据点进行拟合，用同样的数学方法得到的拟合曲线形状不变。

## Slide 7: 概 述
x
y
(0,0)
(1,1/2)
(2,0)
x
y
(0,0)
y’
x’
用标量函数表达拟合曲线时，
曲线的形状随坐标系的选取而变，说明什么？

## Slide 8: 概 述
矢量参数函数方程：
P(t) = 2(t-0.5)(t-1)P0 – 4t(t-1)P1 + 2t(t-0.5)P2
P0
P1
P2
t = 0
t = 1
P0
P1
P2
t = 0
t = 1
只要相对位置不变，则形状就不变
位置矢量

## Slide 9: 概 述
（3）易于定界
（4）统一性：
统一的数学表示，便于建立统一的数据库
标量函数：平面曲线 y = f(x)
空间曲线 y = f(x)
z = g(x)
矢量函数：平面曲线 P(t) = [x(t) y(t)]
空间曲线 P(t) = [x(t) y(t) z(t)]

## Slide 10: 概 述
从形状表示与设计的角度来看
（1）丰富的表达能力：表达两类曲线曲面
（2）易于实现光滑连接
（3）形状易于预测、控制和修改
（4）几何意义直观，设计不必考虑其数学表达

## Slide 11
自由曲线曲面的发展过程
目标：美观，且物理性能最佳
1963年，美国波音飞机公司，Ferguson双三次曲面片
1964~1967年，美国MIT，Coons双三次曲面片
1971年，法国雷诺汽车公司，Bezier曲线曲面
1974年，美国通用汽车公司，Cordon和Riesenfeld, Forrest, B样条曲线曲面
1975年，美国Syracuse大学，Versprille有理B样条
80年代，Piegl和Tiller, NURBS方法

## Slide 12: 参数曲线基础（1/7）
曲线的表示形式
  非参数表示
    显式表示
    隐式表示

## Slide 13: 参数曲线基础（1/7）
非参数表示形式方程（无论是显式还是隐式）存在下述问题
  与坐标轴相关
  会出现斜率为无穷大的情形（如垂线）
  对于非平面曲线、曲面，难以用常系数的非参数化函数表示
  不便于计算机编程

## Slide 14: 参数曲线基础（2/7）
  参数表示
    参数的含义
      时间，距离，角度，比例等等
      规范参数区间[0，1]

## Slide 15: 参数曲线基础（3/7）
参数矢量表示形式
  例子：直线段的参数表示
参数表示与隐式表示的相互转换

## Slide 16: 参数曲线基础（4/7）
切矢量
  坐标变量关于参数的变化率
主法矢量
  主法矢量与切矢量垂直
副法矢量
曲率
  曲线的弯曲程度
曲率半径
  曲率的倒数

## Slide 17: 参数曲线基础（5/7）
参数连续性
  传统的、严格的连续性
  称曲线P = P(t)在 处n阶参数连续，如果它在 处n阶左右导数存在，并且满足
  记号

## Slide 18: 参数曲线基础（6/7）
几何连续性
  直观的、易于交互控制的连续性
  不包括与参数有关的那些信息，如切矢模长
  0阶几何连续
    称曲线P=P(t)在 处0阶几何连续，如果它在 处位置连续，即
    记为
  1阶几何连续
    称曲线P=P(t)在 处1阶几何连续，如果它在该 处 ,并且切矢量方向连续
    记为

## Slide 19: 参数曲线基础（7/7）
  2阶几何连续
    称曲线P=P(t)在 处2阶几何连续，如果它在 处
      （1）位置和切线方向连续
      （2）副法矢量方向连续
      （3）曲率连续

## Slide 20: 参数曲线基础（7/7）
曲线光顺性准则
光顺性——fairness
  CAGD中的一个重要概念
判据或准则
  二阶几何连续
    二阶参数连续并不一定能保证切线方向和曲率连续
    切线方向和曲率连续也不一定必须二阶参数连续
  不存在奇异点与多余拐点
  曲率变化较小
  应变能较小（绝对曲率较小）

## Slide 21: 曲线曲面拟合方法
已知条件的表示方法
  一系列有序的离散数据点
    型值点
    控制点
  边界条件
  连续性要求

## Slide 22: 曲线曲面拟合方法
生成方法
  插值
    点点通过型值点
    插值算法：线性插值、抛物样条插值、Hermite插值
  逼近
    提供的是存在误差的实验数据
      最小二乘法、回归分析
    提供的是构造曲线的轮廓线用的控制点
      Bezier曲线、B样条曲线等
  拟合

## Slide 23: 第四章 曲线与曲面
概述
参数曲线基础
参数多项式曲线
三次Hermite曲线
Bezier曲线
B样条曲线

## Slide 24: 参数多项式曲线（1/5）
为什么采用参数多项式曲线
  表示最简单
  理论和应用最成熟
定义--n次多项式曲线

## Slide 25: 参数多项式曲线（2/5）
矢量表示形式
  加权和形式
  缺点
    没有明显的几何意义
    与曲线的关系不明确，导致曲线的形状控制困难
代数系数矩阵形式

## Slide 26: 参数多项式曲线（3/5）
矩阵表示
  矩阵分解
  几何矩阵
  控制顶点
  基矩阵M
    确定了一组基函数
几何系数矩阵或边界条件矩阵形式

## Slide 27: 参数多项式曲线（4/5）
  例子—直线段的矩阵表示
P0
P1
P0+P1
几何矩阵G
基矩阵MT

## Slide 28: 参数多项式曲线（5/5）
参数多项式曲线的生成
参数离散
计算型值点
连接型值点
折线

## Slide 29: 第四章 曲线与曲面
概述
参数曲线基础
参数多项式曲线
三次Hermite曲线
Bezier曲线
B样条曲线

## Slide 30: 三次Hermite曲线(1/7)
定义
  给定4个矢量 ，称满足条件的三次多项式曲线P(t)为Hermite曲线
P0
P1
R0
R1

## Slide 31: 三次Hermite曲线(2/7)
矩阵表示
  条件

## Slide 32: 三次Hermite曲线(3/7)
  合并
  解

## Slide 33: 三次Hermite曲线(4/7)
基矩阵与基函数（调和函数）

## Slide 34: 三次Hermite曲线(5/7)
形状控制
  改变端点位置矢量
  调节切矢量 的方向
  调节切矢量 的长度

## Slide 35: 三次Hermite曲线(6/7)
几何变换
  对曲线变换等价于对控制顶点变换
三次参数样条曲线
  样条?
  曲线的定义
    给定参数节点 ，型值点 ，求一条 的分段三次参数曲线 ，使 。P(t)称为三次参数样条曲线

## Slide 36: 三次Hermite曲线(7/7)
优点：
  简单，易于理解
缺点：
  难于给出两个端点处的切线矢量作为初始条件
  不方便
所有参数插值曲线的缺点：
  只限于作一条点点通过给定数据点的曲线
  只适用于插值场合，如外形的数学放样
  不适合于外形设计

## Slide 37
Question?
Thank you for
your attention !
SuXiaoHong